Descrizione

I lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD si differenziano in modo sensibile dai normali lubrificanti fluidi. Essi sono :

- a struttura viscosa

- molto adesivi

- idrorepellenti

- antiusura

- resistenti alla temperatura

- stabili all’invecchiamento

Questi lubrificanti speciali moderni non solo risolvono molti problemi di lubrificazione, ma migliorano anche molto  spesso lo stato di lubrificazione.

Essi contengono reagenti ad alti polimeri, che rendono più silenziosi organi di comando come catene e riduttori.

La struttura tenace e parzialmente tipo “miele” attenua i rumori. Si evitano, o per lo meno si limitano, gli spruzzi di lubrificante.

La durata di impiego di questi lubrificanti speciali è sensibilmente più lunga che non quella dei lubrificanti comuni.

Inibitori di ossidazione specifici li rendono infatti particolarmente stabili all’invecchiamento.

Gli inibitori di ossidazione sono additivi che ritardano la reazione con l’ossigeno.

Questi lubrificanti speciali sono termicamente stabili. Nel caso di lubrificazione a bagno sono adatti fino a 150°C, mentre nel caso di lubrificazione a perdere o di sistemi di lubrificazione aperti, fino a 180°C. Il limite superiore di temperatura può anche venire superato per breve tempo.

Additivi detergenti (HD) conferiscono a questi lubrificanti speciali la proprietà di sciogliere i residui di lubrificante e di pulire i punti di attrito dalle particelle di impurità.

Per il loro impiego può essere sempre interpellato gratuitamente il Servizio Tecnico Lubrificazione “Kluber Lubrication” che darà ogni informazione relativa a problemi di tecnica della lubrificazione oppure a desideri di migliorie.

## Caratteristiche

I lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD sono fluidi a struttura viscosa.

Tali fluidi lubrificanti non obbediscono nel loro scorrimento alla legge di Newton. La loro viscosità è quindi una viscosità apparente oppure una viscosità di struttura (DIN 1342, viscosità dei fluidi newtoniani). Quali fluidi non-newtoniani presentano vantaggi nella lubrificazione di cuscinetti.

La struttura viscosa viene sfruttata volentieri dal punto di vista della lubrificazione : a bassa velocità questi lubrificanti speciali sono meno scorrevoli, ad alta velocità ed in regime di lubrificazione idrodinamica diventano più scorrevoli. Il carico e la temperatura vengono distribuiti più uniformemente nel cuscinetto. In certi casi i cuscinetti possono venire più caricati oppure possono venire adottate dimensioni minori.

I lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD  vengono forniti in diverse gradazioni di viscosità. I tipi molto scorrevoli sono perfino adatti per lubrificazione a nebbia d’olio. I tipi più tenaci presentano una struttura tipo “miele”: sono a fibra lunga, parzialmente filamentosa, attenuano il rumore ed aderiscono letteralmente ai punti di attrito. Sono perfino in grado di formare una “cinghia” su riduttori scoperti piccoli e lenti.

Con questi lubrificanti a struttura viscosa si raggiungono le migliori possibili condizioni di lubrificazione nel caso in cui l’olio lubrificante, sgocciolando, sporchi oppure quando si temano distacco o centrifugazione.

I lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD hanno anche un ottimo comportamento viscosità-temperatura. Ne consegue che rispetto al comune olio minerale le loro proprietà di scorrimento o di strisciamento variano in misura minima con l’aumentare della temperatura.

Effetto Hydrokapilla

I lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD sono efficaci su punti di attrito umidi o bagnati in quanto posseggono l’effetto Hydrokapilla : penetrano sotto l’acqua, la spostano e formano così efficaci pellicole protettive contro la corrosione e l’usura.

L’acqua ha sempre un effetto separatore  rispetto all’olio lubrificante. Su zone di attrito bagnate non si forma alcuna pellicola lubrificante ottimale : l’effetto lubrificante e la protezione anticorrosiva risultano quindi difettose.

Lubrificanti normali ricoprono quindi solamente zone di attrito asciutte.

## Caratteristiche di emergenza

I lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD MF contengono UNIMOLY, una combinazione a base di bisolfuro di molibdeno.

Questo additivo migliora lo scivolamento in regime di attrito misto e limite.

Le superfici di attrito, anche se ben rifinite, hanno sempre una rugosità residua.

Quando le superfici di attrito scorrono l’una sull’altra vengono a toccarsi solo le punte di rugosità. La parte portante della superficie di attrito cade pertanto sulle punte di rugosità: ne deriva un alto carico specifico ed una elevata forza di attrito. Solo in regime di attrito fluido le punte di rugosità sono separate l’una dall’altra da una pellicola lubrificante.

Pertanto, in regime di attrito misto e limite una superficie di attrito con buon potere di scivolamento dura più a lungo. L’UNIMOLY migliora la superficie di attrito.

La bonifica di queste superfici è il risultato della lisciatura per scorrimento e della reazione tribologica

MoS2 + 2 Fe ( 2 FeS + Mo

Il molibdeno che si forma durante la reazione si diffonde negli strati superficiali del ferro.

Entrambi i fenomeni spiegano le proprietà di lubrificazione di emergenza. Spesso, dopo poco tempo, non è più visibile sulle superfici di attrito alcuna pellicola di lubrificante solido e ciò nonostante la lubrificazione è ancora perfetta.

## Impiego

II lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD sono miscibili con lubrificanti minerali e con molti lubrificanti sintetici. Mescolati con altri lubrificanti non sono però più altrettanto efficaci.

I lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD  devono quindi venire applicati  su superfici precedentemente pulite: occorre togliere completamente protettivi anticorrosione, residui di  lubrificanti e sporcizia. A tale scopo abbiamo disponibili nostri solventi.

Non sono da impiegarsi carburante diesel, gasolio da riscaldamento o petrolio a causa delle loro componenti oleose e grasse: l’adesività del lubrificante ne viene compromessa. Parti o superfici pulite sono esposte in modo più forte all’atmosfera: una lubrificazione immediata protegge le zone di attrito contro l’ossidazione atmosferica.

E’ possibile una prima lubrificazione mediante immersione nei lubrificanti speciali STRUCTOVIS HD. Parti grandi e voluminose è preferibile pennellarle oppure spruzzarle con pistola ad aria o con pistola elettrica.

Rilubrificare con oliatore, pennello oppure spazzola. I tipi STRUCTOVIS HD sono adatti anche per lubrificazione a nebbie d’olio (attenzione : limite di viscosità circa 145 mm2/s a 40°C!), come pure per la lubrificazione centralizzata con pompe ad olio o a grasso.- Determinazione della visco-sità dell’olio per ingranaggi”.

Settori di impiego

Catene

Catene di movimentazione e di comando, catene trasporto tessuto su rameuses tessili, catene trasporto in essiccatoi legno e carta, catene trasporto in impianti di verniciatura.

Riduttori, giunti

Riduttori scoperti, variatori (PIV, Böhringer, Sturm), riduttori ad ingranaggi ed a vite senza fine, giunti a denti – come lubrificazione a lunga durata.

Cuscinetti a rotolamento ed a strisciamento

Camme ed eccentrici, aste filettate, rotaie di scorrimento, lardoncini, cuscinetti a rotolamento con riempimento ad olio in presenza di forti vibrazioni.

| Germany Klüber Lubrication München KG Postfach 70 10 47, D-81310 München, Geisenhausenerstraße, 7 D-81379 München ( (089) 78 76-0, Telex 523131, Telefax (089) 78 76 333 | Italy Klüber Lubrication Italia sas Via Monferrato, 57 Sesto Ulteriano I-20098 San Giuliano Milanese (MI) Casella Postale 13.104, I-20130 Milano ( (02) 98 213-1, Telex 316090, Telefax (02) 98 28 15 95 |
| --- | --- |
| Argentina Klüber Lubrication Argentina S.A. Martin J. Haedo 4301/63 (1602) Florida, Pcia. De Bs.As ( (01) 760-1400, 3686, 7055, Telefax (0054) 17300743 | Japan NOK KlüberCo. Ltd. Seiwa Building, 1-12-15 Shiba-Daimon, Minato-ku Tokyo 105 ( (03) 3434-1734, Telefax (03) 5472-6073 |
| Australia Klüber Lubrication A Division of Freudenberg (Australia) Pty.Ltd. 3 Brand Drive, P.O. Box 259 Thomastown, VIC, 3074 (Melbourne) ( (03) 9464-1022, Telex 34368 freud aa, Telefax (03) 9464 03 94 Sydney Branch Office 14, Daniel Street, PO. Box 164, Botany, N.S.W. 2019 (Sydney) ( (02) 666-5744, Telex 26121 Iesco, Telefax (02) 3169490 | Korea, Republic of Klüber Lubrication Korea Ltd. Seoul Head Office: Suite 802, Samhwan camus Bldg. 17-3 Yoido-Dong, Youngdungpo-ku, C.P.O. Box 148, Seoul ( (02) 783-0625-6, Telex klukor k26740 korea, Telefax (02) 784-9900 klk seoul Mexico Klüber Lubricatión Mexicana S.A. de C.V. Boleo 62, Col. Maza, Del. Cuauhtemoc, 06270 – México D.F. ( (05) 7 02 00 48, Telefax (05) 789 79 79 |
| Austria Klüber Lubrication Austria Ges.m.b.H. Postfach 84, Franz-Wolfram-Scherer-Straße, 32 A-5028 Salzburg-Kasern, ( (0662) 52 705-0, Telex 633326, Telefax (0662) 52 705 30 | Netherlands Klüber Lubrication Benelux N.V. 1411 An Naarden, Energiestraat 5, Postbus 111 NL-1400 AC Bussum ( (035) 695 14 64, Telefax (035) 695 12 99 |
| Belgium Klüber Lubrication Benelux S.A./N.V. Rue Cardinal Mercier, 100 B-7711 Dottignies ( (056) 48 33 11, Telex 57059, Telefax (056) 48 62 52 | South Africa, Republic of Klüber Lubrication (Pty) Ltd. P.O. Box 11461, Randhart, Alberton 1457 ( (011) 908-2457/2458/2459, Telefax (011) 8647373 |
| Brazil Klüber Lubrication Lubrificantes Especiais Ltda & Cia. Rua Sãn Paulo, 345 Distrito Industrial Alphaville 06465 – 902 Barueri - Sãn Paulo ( (011) 725 5511, Telex (11) 39209, Telefax (011) 421-5150 | Spain Klüber Lubrication GmbK Ibérica S. en C. Carretera Nacional 152, Km 22 E-08150 Parets del Valles (Barcellona) ( (03) 573 07 11/573 06 66/573 06 67, Telex 93659 klub e, Telefax (03) 573 07 54 |
| Chile Klüber Lubrication Lubrificantes Especiaies y Cia. Calle los Alerces, 1987 Nuñoa, Santiago - Chile ( (02) 238-4489, Telefax (02) 239-8307 | Switzerland Klüber Lubrication AG (Schweiz) Thurgaustrasse, 39, CH-8050 Zürich ( (01) 308 69 69, Telefax (01) 308 69 44 |
| Denmark Klüber Lubrication Skandinavien A/S Skemvej, 70 DK-7500 Holstebro ( (97) 42 46 20 + 42 42 77, Telefax (97) 41 38 58 | Turkey Klüber Lubrication Yaglama Ürünleri San. Ve Tic.A.S. Cerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Cad. 10. Sok. No:7 Cerkezköy/Tekirdag ( (282) 7581530, Telefax (282) 7581710 |
| France Klüber Lubrication France S.A. 10-16 Allée E. Ducretet, BP1437 F-26000 Valence ( (04) 75 44 02 34, Telex 389747, Telefax (04) 75 40 89 10 | United Kingdom Klüber Lubrication Great Britain Ltd. Hough Mills, Northowram, GB-Halifax, HX3 7BN ( (01422) 205115, Telex 517197, Telefax (01422) 206073 |
| China Klüber Lubrication Hong Kong China Ltd. Room 1516, Satin Galleria, San Mei Street, Fotan, Satin, New Territories – Hong Kong ( 692 01 91, 692 03 29, Telex Nr. 33234 KLINT HK | United States of America Klüber Lubrication North America L.P. 54 Wentworth Avenue, Londonderry, New Hampshire 03053-7437 ( (603) 434-7704, Telefax (603) 434-8046 |
| I dati contenuti in questo opuscolo si fondano sulle nostre esperienze e conoscenze generali al momento della stampa dello stesso e hanno lo scopo di fornire al lettore tecnicamente esperto indicazioni in ordine ai possibili impieghi. Queste informazioni non costituiscono però assicurazioni riguardo alle caratteristiche dei prodotti in relazione a casi specifici. Vi raccomandiamo di richiedere un colloquio con i nostri consulenti. Saremo lieti di mettere a Vostra disposizione, su richiesta e nei limiti delle nostre possibilità, campioni per l’esecuzione di prove. |
|  | Klüber Lubrication, ein Untermehmen der Freudenberg-Gruppe Klüber Lubrication, a member of the Freudenberg Group Klüber Lubrication, une societé appartenent au groupe Freudenberg Klüber Lubrication, una empresa del grupo Freudenberg Klüber Lubrication, una società del gruppo Freudenberg |

# Text boxes

| Prodotto | ISO-VG DIN 51519 | Densità DIN 51757 (g/ml) a ca. 20°C | VISCOSITA’ DIN 51561 mm2/s circa | Indice di Viscosità ISO 2909 circa | Punto Fiamma DIN 51376 °C, circa | Punto di Solidifica- zione °C, circa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 40°C | 50°C | 100°C |  |  |  |
| STRUCTOVIS GHD | 68 | 0,880 | 70 | 42 | 9 | 100 | 240 | -13 |
| STRUCTOVIS FHD | 150 | 0,890 | 145 | 86 | 15 | 100 | >250 | -12 |
| STRUCTOVIS EHD | 460 | 0,895 | 460 | 260 | 36 | 115 | >250 | -10 |
| STRUCTOVIS DHD | 1000 | 0,900 | 1000 | 560 | 60 | 120 | >250 | -8 |
| STRUCTOVIS CHD | -- | 0,905 | 2000 | 1100 | 110 | 135 | >250 | -5 |
| STRUCTOVIS BHD | -- | 0,900 | 4800 | 2600 | 210 | 150 | 250 | <-8 |
| STRUCTOVIS AHD | -- | 0,905 | 7500 | 3750 | 340 | 180 | <250 | (0 |
| STRUCTOVIS EHD MF | 460 | 0,895 | 460 | 260 | 36 | 115 | >250 | -10 |
| STRUCTOVIS CHD MF | -- | 0,905 | 2000 | 1100 | 110 | 135 | >250 | -5 |
| STRUCTOVIS BHD MF | -- | 0,900 | 4800 | 2600 | 210 | 150 | 250 | <-8 |
| STRUCTOVIS AHD MF | -- | 0,905 | 7500 | 3750 | 340 | 180 | >250 | (0 |
| STRUCTOVIS BHD 75 S * | Contiene SOLUTIN S. Solvente infiammabile (idrocarburo alifatico). Classe di pericolosità VbF A III. |
| * Il contenitore di STRUCTOVIS BHD 75 S deve venire sempre ben chiuso dopo il prelievo del lubrificante, affinchè non si verificano perdite per evaporazione di solvente. Analogamente coprire bene il contenitore con lubrificante per immersione a freddo (prima lubrificazione). Lubrificante addensatosi può venire impiegato per rilubrificare. |